ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

НА УНИВЕРСАЛНА ПРОФИЛИРАЩА МАШИНА,

ОБЕКТ НА ДОСТАВКА ПО ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА

№ BG2005/017-353.10.01-1.25

Изисквания към изпълнението и качеството на стоките:

Обособена позиция 1 Заваръчен апарат – 2 бр.

Заваръчен апарат/инвертор/:

Диапазон на регулиране TIG 4-300 A

Обсег на настройки MMA 16-300 A

Плавно нарастване на тока,0-10s

Плавно намаляване на ток, 0-10s

Време на предварително протичане на газта, 0-5s

Време на последващо протичане на газта, 0-25s

Пулсова честота на DS, 0,01-2,5s

Напрежение при отворена циркулация , 57-67 V

Воден охладител:

Капацитет на охлаждане, W, l/min 1600W

Обем на охлаждащия агент, 4.2 l

Максимален дебит, 4 l/min

Горелка :

250 W, 4м

Обособена позиция 2 – Универсален струг комплект с принадлежности: универсал 250 мм., подвижен люнет, въртящ център, платформа с челюсти – 1 брой

Височина на центрове - 250 мм

Разстояние между центрите 1500мм

Охладителна система с високоскоростна помпа

Брой ускорения на оборот - 15

Брой захранвания - 76

Напречен ход - 360 мм.

Мощност на главния мотор - 7.5 kw

Обособена позиция 3 – Синхронизирана хидравлична преса – 1 брой

Дължина на огъване - 2600мм

Максимално усилие - 800kN

Максимална дебелина на огъване на неръждаема ламарина - 4 мм

Мощност на електродвигателя - 7.5kw

Работна ширина - 1950мм

Работна височина - 2750мм

Изисквания към гаранционната и извънгаранционната поддръжка:

- гаранция 12 месеца

Изисквания към документацията,  съпровождаща изпълнението на предмета на процедурата:

- Ръководството за експлоатация да е на български или английски език.

Изисквания за обучение на персонала на бенефициента за експлоатация:

- Доставката, монтажа и обучението на персонала да бъдат включени в цената.